## Slide 1: RISC-V 处理器设计实验 答辩
第十七组
蔡思捷 张廷基 郑凯文

## Slide 2: 目录
一、实验概述
二、数据通路与模块
三、技术细节
四、成果展示

## Slide 3: 一、实验概述
1. 实验目标
2. 实验结果
3. 组内分工

## Slide 4: 实验概述
实验目标
基础
  32 位 RISC-V 指令的 CPU
  19+3 条指令并运行基础版本的监控程序
扩展
  ·……
实验结果
基础
  5级流水线
  60M主频
扩展
  简易中断/异常
  U 态地址映射/页表/TLB
  分支预测
  VGA外设

## Slide 5: 组内分工
蔡思捷：IF/MEM 阶段与 SRAM/串口的交互，页表/TLB，VGA
郑凯文：数据前传，控制器，寄存器，分支预测，异常
张廷基：指令译码，ALU，VGA 动画的汇编代码编写

## Slide 6: 二、数据通路与模块
奋斗三星期，造台计算机！
Notes: REG：寄存器
IMM：立即数生成器
DECODER：指令译码器
FORWARD：数据前传
CONTROLLER：控制器，内含分支预测
ALU：算术逻辑运算
CSR：异常处理模块，内含异常相关寄存器
SRAM DECODER：在 EXE 阶段生成 SRAM 相关控制信号
SRAM CONTROLLER：将控制信号翻译为使能/片选等信号，直接与 SRAM/串口/VGA 交互，可通过时钟的上下边沿完成 1 周期读写 SRAM
WB Selector：综合 ALU 的结果和 SRAM 的输出，决定写回的内容

## Slide 7: 二、数据通路与模块
IF 取指操作。SRAM DECODER 接收 next_pc ，没有遇到访存指令时，将产生取指的控制信号，控制 SRAM CONTROLLER 完成取指。取得的指令被存 入 r1 寄存器中。
IF阶段
Notes: REG：寄存器
IMM：立即数生成器
DECODER：指令译码器
FORWARD：数据前传
CONTROLLER：控制器，内含分支预测
ALU：算术逻辑运算
CSR：异常处理模块，内含异常相关寄存器
SRAM DECODER：在 EXE 阶段生成 SRAM 相关控制信号
SRAM CONTROLLER：将控制信号翻译为使能/片选等信号，直接与 SRAM/串口/VGA 交互，可通过时钟的上下边沿完成 1 周期读写 SRAM
WB Selector：综合 ALU 的结果和 SRAM 的输出，决定写回的内容

## Slide 8: 二、数据通路与模块
ID 译码。指令被 DECODER 模块解析为 opcode，被 IMM 模块解析为立即数，并通过 REG 模块得到 A、B 寄存器的值，通过 CSR 模块得到 csr 寄存器的值。 这些数据都被存入 r2 寄存器中。
ID阶段
Notes: REG：寄存器
IMM：立即数生成器
DECODER：指令译码器
FORWARD：数据前传
CONTROLLER：控制器，内含分支预测
ALU：算术逻辑运算
CSR：异常处理模块，内含异常相关寄存器
SRAM DECODER：在 EXE 阶段生成 SRAM 相关控制信号
SRAM CONTROLLER：将控制信号翻译为使能/片选等信号，直接与 SRAM/串口/VGA 交互，可通过时钟的上下边沿完成 1 周期读写 SRAM
WB Selector：综合 ALU 的结果和 SRAM 的输出，决定写回的内容

## Slide 9: 二、数据通路与模块
EXE 阶段进行 ALU 运算和 SRAM 的译码。ALU 接收前传后的 A、B，以及 csr、立即 数、opcode，输出运算后的结果，并产生是否跳转、跳转目标地址的信号。
EXE阶段
Notes: REG：寄存器
IMM：立即数生成器
DECODER：指令译码器
FORWARD：数据前传
CONTROLLER：控制器，内含分支预测
ALU：算术逻辑运算
CSR：异常处理模块，内含异常相关寄存器
SRAM DECODER：在 EXE 阶段生成 SRAM 相关控制信号
SRAM CONTROLLER：将控制信号翻译为使能/片选等信号，直接与 SRAM/串口/VGA 交互，可通过时钟的上下边沿完成 1 周期读写 SRAM
WB Selector：综合 ALU 的结果和 SRAM 的输出，决定写回的内容

## Slide 10: 二、数据通路与模块
EXE 阶段。SRAM DECODER 对指令进行解析，若存在访存行为，则 ALU 运算结果为目标地址，输出访存的控制信号并转换内部状态；否则，输出取指的控制信号。
EXE阶段
Notes: REG：寄存器
IMM：立即数生成器
DECODER：指令译码器
FORWARD：数据前传
CONTROLLER：控制器，内含分支预测
ALU：算术逻辑运算
CSR：异常处理模块，内含异常相关寄存器
SRAM DECODER：在 EXE 阶段生成 SRAM 相关控制信号
SRAM CONTROLLER：将控制信号翻译为使能/片选等信号，直接与 SRAM/串口/VGA 交互，可通过时钟的上下边沿完成 1 周期读写 SRAM
WB Selector：综合 ALU 的结果和 SRAM 的输出，决定写回的内容

## Slide 11: 二、数据通路与模块
SRAM CONTROLLER 接受 r3 中的控制信号，进行访存或取指的操作。若进行取指，则 SRAM 的输出被传回 r1；若进行访存，则流水线被暂停 1 周期（为了高主频下串口的稳定， 读/写串口将暂停 6 个周期）
MEM阶段
Notes: REG：寄存器
IMM：立即数生成器
DECODER：指令译码器
FORWARD：数据前传
CONTROLLER：控制器，内含分支预测
ALU：算术逻辑运算
CSR：异常处理模块，内含异常相关寄存器
SRAM DECODER：在 EXE 阶段生成 SRAM 相关控制信号
SRAM CONTROLLER：将控制信号翻译为使能/片选等信号，直接与 SRAM/串口/VGA 交互，可通过时钟的上下边沿完成 1 周期读写 SRAM
WB Selector：综合 ALU 的结果和 SRAM 的输出，决定写回的内容

## Slide 12: 二、数据通路与模块
等 SRAM 读取或写入完毕后，SRAM 的结果被写回 r3。r3 中准备好的结果（ALU 或 SRAM 输出）经过 WB Selector 进行选择，并特殊处理 lb 的字节偏移后写入 r4。
MEM阶段
Notes: REG：寄存器
IMM：立即数生成器
DECODER：指令译码器
FORWARD：数据前传
CONTROLLER：控制器，内含分支预测
ALU：算术逻辑运算
CSR：异常处理模块，内含异常相关寄存器
SRAM DECODER：在 EXE 阶段生成 SRAM 相关控制信号
SRAM CONTROLLER：将控制信号翻译为使能/片选等信号，直接与 SRAM/串口/VGA 交互，可通过时钟的上下边沿完成 1 周期读写 SRAM
WB Selector：综合 ALU 的结果和 SRAM 的输出，决定写回的内容

## Slide 13: 二、数据通路与模块
WB 阶段进行寄存器的写回。指令及其执行的结果被回传入 REG 模块，REG 模块在判断需要写回后，将结果写入对应寄存器。
WB阶段
Notes: REG：寄存器
IMM：立即数生成器
DECODER：指令译码器
FORWARD：数据前传
CONTROLLER：控制器，内含分支预测
ALU：算术逻辑运算
CSR：异常处理模块，内含异常相关寄存器
SRAM DECODER：在 EXE 阶段生成 SRAM 相关控制信号
SRAM CONTROLLER：将控制信号翻译为使能/片选等信号，直接与 SRAM/串口/VGA 交互，可通过时钟的上下边沿完成 1 周期读写 SRAM
WB Selector：综合 ALU 的结果和 SRAM 的输出，决定写回的内容

## Slide 14: 三、技术细节
1. 冲突控制
2. 异常
3. 内存管理
4. VGA

## Slide 15: 冲突控制
数据冲突
数据旁路
  将r3、r4阶段寄存器中的数据前传到forward模块，并仲裁是否使用。
结构冲突
对于寄存器结构冲突，采用写优先结构，若要对同一寄存器同时进行读写，则直接输出写的内容
SRAM相关的冲突，由SRAM_decoder模块仲裁并输出stall信号
控制冲突
对于跳转指令，不主动产生气泡，而是由分支预测模块给出next_pc
若在EXE阶段发现预测失败，将r1、r2中的指令重置为nop
  nop默认为addi x0, x0, 0

## Slide 16: 异常
支持异常版本的监控程序。对于 ecall 和 ebreak 指令，简单地作为跳转指令来执行， 将 mepc 置为当前 pc，将 mcause 置为异常原因。mret 指令同样作为跳转指令，csrr 系列指令则放在 CSR 模块内部进行运算。在 CSR 模块内部维护一个状态代表当前是 U 态还是 M 态，并暴露给 SRAM DECODER 以支持 U 态地址映射。
异常模块只涉及了 ID 和 EXE 两个阶段，这并非标准的异常处理流程。实际上这是对 60M 频率的妥协，这样可以使用尽量少的硬件资源跑通监控程序。我们也尝试了在流水线的各个阶段收集共 8 种异常，在 MEM 阶段统一处理，但会导致 60M 下时序异常。

## Slide 17: 分支预测
我们采用 8 项全相连 BTB 存储 (pc, next_pc) 的二元组，使用 1 位的分支预测与 LRU 缓存替换策略。
对于某个 pc，若不在表内，则下个 pc 为 pc+4，否则查表获取下一跳地址。若查表命中， 则置 jmped 为 1，否则为 0，其随着流水线寄存器行至 r2。在 ALU 阶段，根据 r2_jmped 与 ALU 得到的真实跳转判断是否发生分支预测错误，若错误则重置前两级流水线。
若查表命中且确实发生跳转，则将表项更新并移至第一位；若查表命中但未跳转，则从表中删除表项；若查表未命中且发生跳转，则将表项添加至第一位。
  这实际上是一个最近最常使用队列

## Slide 18: 内存管理与串口
由于 FPGA 内部无法实现总线，因此我们的 CPU 无法真正实现总线使用权的仲裁和转移，而是在 EXE 阶段将所有的相关数据传入仲裁模块 SRAM DECODER，按一定的优先级顺序判断即将使用总线的数据流，将控制信号写入 r3 寄存器中。
将仲裁放在 EXE 阶段的理由是我们采取了单周期读写 SRAM，时序要求非常紧张，将控制信号提前解析可以大大改善这个问题，代价则是牺牲 EXE 阶段的时序裕量。正因为采取这样的策略，最终我们的 CPU 可以达到 60M 频率。

## Slide 19: 内存管理与串口
IF取指
不需要进行访存，那么会获取下一指令的 pc 值，根据地址映射关系使能相应的 SRAM。
在下一时钟来临时把所有信号交给 SRAM CONTROLLER 模块，真正进行取指。
MEM访存
会优先进行访存操作，使用来自 EXE 阶段的地址和数据来判断总线信号的赋值；stall 信号，表示当前正在进行访存，暂停流水线。
控制器内部会对是否已处理访存进行标记， 如果已经处理过一次访存，那么接下来的 SRAM 指令应当为取指。

## Slide 20: 内存管理与串口
MMU+TLB
我们实现的 TLB 为一行 TLB，只缓存一个一级页表基地址和一个二级页表基地址。当开启页表并且状态为用户态时，会在上述两个过程前自行安排地址翻译，操作步骤为：
先比对虚地址的高位与已保存的页表索引是否相同。
一级索引不同，将地址设为 satp+VPN0 获取二级页表基地址；
一、二级索引均相同，不需要额外访存，直接使用缓存的实地址； 否则将地址设为二级页表基地址 +VPN1 获取实地址页的基地址；
若已获取一级页表基地址，也将地址设为二级页表基地址 +VPN1 获取实地址页的基地址。

## Slide 21: 内存管理与串口

## Slide 22: VGA
VGA 视频输出拥有专属的 BRAM 作为显存，其地址和控制信号来自 VGA 模块，THINPAD 将对应行列和 rgb 数据输出到 VGA 外设。图片需要缩放至 800x600 大小并按照 R:G:B=3:3:2 的位数压缩。
为了优化 FPGA 内部布线，我们将获取 8 位 rbg 数据改为一次性从 BRAM 中读取 32 位数据，即 4 个像素点的信息，再根据最后两位偏移量决定输出值。这样一来，VGA 便可以独立于流水线进行工作。
将 BRAM 挂载到了从 0x0 开始、共 19 位的地址空间上， 这样就可以利用普通的访存指令来修改希望显示的像素数据。

## Slide 23: 四、成果展示
1. 功能
2. 性能
3. VGA

## Slide 24: 功能
在 ThinPAD-Cloud 在线实验环境上，我们通过了 19+3 的指令测试。图片展示了页表版本的监控程序中运行用户程序输出 ASCII 字符的过程，这表明异常及 TLB 实现无误。

## Slide 25: 性能
可以看到，除访存冲突必须暂停 1 周期外，其余测试基本跑满 60M，这表明数据旁路、分支预测等很好地处理了相关冲突，几乎不牺牲流水线性能。

## Slide 26: VGA
我们使用 VGA 进行动态图片的展示。展示的对象是图形学课上渲染出的 1920x1080 高分辨率图像，将其缩小到 1064x600 大小并进行 R:G:B=3:3:2 位的压缩。将得到的.bin 文件写入 ExtRAM，并运行预先编写的汇编代码。

## Slide 27: 感谢聆听！
第十七组
蔡思捷 张廷基 郑凯文